ICS 71.100.70

CCS Y42

T/ZJRHXH XXXX—2021

粉底液（霜）

Liquid foundation（cream）

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

浙江省日用化工行业协会 发布

团体标准

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品分类	1

5 技术要求	1

6 试验方法	2

7 检验规则	3

8 标志、包装、运输、贮存、保质期	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省日用化工行业协会提出并归口管理。

本文件主要起草单位：浙江颜雪化妆品有限公司。

本文件参与起草单位：浙江蝶妃化妆品有限公司。

本文件主要起草人：何光明、傅振华、胡波、舒再艳、骆锦钢。

本文件由浙江省日用化工行业协会负责解释。

粉底液（霜）

范围

本文件规定了粉底液的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本文件适用于以保湿剂、遮盖剂、乳化剂为主要原料，用于美化或修饰面部皮肤的粉底液（霜）。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5296.3 消费品使用说明 化妆品通用标签

GB/T 13531.1 化妆品通用检验方法 pH值的测定

GB/T 22731 日用香精

QB/T 1857—2013 润肤膏霜

QB/T 1684 化妆品检验规则

QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求

JJF 1070—2000 定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督规定（国家技术监督局令[1995]第43号）

化妆品安全技术规范（2015年版）（国家食品药品监督管理总局令[2015]第268号）

# 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 产品分类

按乳化类型分为水包油型（o/w）、油包水型（w/o）。

# 技术要求

原料

    - 使用的原料应符合《化妆品安全技术规范（2015年版）》的规定。

    - 使用的香精应符合GB/T 22731的要求。

感官指标

感官指标应符合表1的要求。

表1 感官指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 细腻，均匀一致（添加不溶性颗粒或不溶粉末的产品除外） |
| 香气 | 符合规定香型 |

理化性能

理化指标应符合表2要求。

表2 理化指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 水包油型（o/w） | 油包水型（w/o） |
| pH | 4.0～8.5 | — |
| 耐热 | （40±1）℃保持24h，恢复室温后应无油水分离现象 | （40±1）℃保持24h，恢复室温后渗油率不应大于3% |
| 耐寒 | （-8±2）℃保持24h，恢复室温后与试验前无明显性状差异 |
| 使用性能 | 无结块、无卡粉 |

卫生性能

卫生指标应符合表3的要求。

表3 卫生指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 微生物指标 | 菌落总数(CFU/g或CFU/ml) | ≤500 |
|  | 霉菌和酵母菌总数 (CFU/g或CFU/ml) | ≤100 |
|  | 耐热大肠菌群/g(或ml) | 不得检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌/g(或ml) | 不得检出 |
|  | 铜绿假单胞菌/g(或ml) | 不得检出 |
| 有害物质限量 | 铅/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 汞/(mg/kg) | ≤1 |
|  | 砷/(mg/kg) | ≤2 |
|  | 镉/(mg/kg) | ≤5 |
|  | 甲醇a/(mg/kg) | ≤2000 |
|  | 石棉b/(mg/kg) | 不得检出 |
|  | 二噁烷c/(mg/kg) | ≤30 |
| a 配方中乙醇异丙醇含量之和超过10%，需测试此项。 b 配方中含滑石粉需测试此项。 c 配方中含有以环氧乙烷为原料的成分，需测试此项。 |

净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督规定》的要求。

# 试验方法

感官性能检测

    - 外观

按QB/T 1857—2013中5.1.1规定的方法检验。

    - 香气

按QB/T 1857—2013中5.1.2规定的方法检验。

理化性能检测

    - pH

按GB/T 13531.1中规定的方法检验（稀释法）。

    - 耐热（o/w)

按QB/T 1857—2013中5.2.2规定的方法检验。

    - 耐热（w/o)

按QB/T 1857—2013中5.2.3规定的方法检验。

    - 耐寒

按QB/T 1857—2013中5.2.4规定的方法检验。

使用性能

取试样，按使用方法，正常施用于手腕内侧的皮肤上，目测观察。

卫生性能检测

按《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的方法检验。

净含量

按JJF 1070—2000中6.1.1规定的方法检验。

# 检验规则

按QB/T 1684执行。

# 标志、包装、运输、贮存、保质期

标志

按GB 5296.3执行。

包装

按QB/T 1685执行。

运输

应轻装轻卸，按箱子图示标志堆放。避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋。

贮存

应贮存在温度不高于38℃的常温通风干燥仓库内，不得靠近水源、火炉或暖气。贮存时应距离地面至少20cm，距内墙至少50cm，中间应留有通道。按箱子图示标志堆放，并严格掌握先进先出原则。

保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，产品在包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。